ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ (ГКРЧ)

РЕШЕНИЕ

|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

г. Москва

О внесении изменения в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 
«О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб»

Заслушав сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о внесении изменений в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб», учитывая изменения в условия использования полос радиочастот, распределенных Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи любительской и любительской спутниковым службам,

Государственная комиссия по радиочастотам РЕШИЛА:

- Внести изменение в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» следующие изменения:

1.1  В пункт 3 добавить полосы на вторичной основе радиочастот 5351,5-5366,5 кГц; 50,08-50,28 МГц.

1.2 Абзац 3 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: «применение РЭС любительской службы и любительской спутниковой службы осуществляется без оформления разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, за исключением любительских ретрансляторов,  любительских радиомаяков и РЭС  в полосах радиочастот 5351,5-5366,5 кГц и 50,08-50,28 МГц, применение которых осуществляется на основании разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов;».

1.3 Абзац 7 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: использование любительских ретрансляторов должно осуществляться в полосах радиочастот  (передача, в том числе для одночастотных любительских ретрансляторов) 29615 - 29700 кГц, 145,6-145,7875 МГц, 434,625-434,975 МГц, 431,050- 431,250, МГц, 1297-1297,475 МГц, и (приём) 29515 - 29595 кГц (разнос частот приема и передачи 100 кГц при передаче в полосе 29615 - 29700 кГц), 145-145,1875 МГц (разнос частот приёма и передачи при передаче в полосе 145,6-145,7875 МГц равен 600 кГц), 433,025-433,375 МГц (разнос частот приёма и передачи при передаче в полосе 434,625-434,975 МГц равен 1600 кГц), 438,650 - 438,850 МГц (разнос частот приёма и передачи при передаче в полосе 431,050- 431,250 МГц равен 7600 кГц), 1291-1291,475 МГц (разнос частот приёма и передачи при передаче в полосе 1297-1297,475 МГц равен 6000 кГц);

1.4 В пункт 5 добавить следующие абзацы:

использование любительских спутниковых ретрансляторов и любительских спутниковых радиомаяков (включая каналы передачи телеметрии и данных) должно осуществляться в направлениях Земля-космос и космос-Земля в полосах радиочастот 29,3-29,52 МГц; 145,806-146,0 МГц, 435,0-438,0 МГц; 1,26-1,3 ГГц; 5,65-5,85 ГГц; 10,0-10,5 ГГц; 24,0-24,25 ГГц; 47,0-47,2 ГГц; 76,0-78,0 ГГц; 122,25-123,0 ГГц; 134,0-141,0 ГГц; 241,0-250,0 ГГц;

номиналы радиочастот 145,2 (З-к), 145,8 (к-З) могут быть использованы для ретрансляторов обитаемых космических станций, номинал радиочастоты  145,8 (к-З) может использоваться для передачи данных, включая изображения, с обитаемых космических станций;

использование любительских радиостанций космических аппаратов, в том числе, микро- и наноспутников, а также частот наземных ретрансляторов и КВ- и УКВ радиомаяков, рекомендуется согласовать номиналы радиочастот с Международным союзом радиолюбителей.

- Приложение № 1 заменить на прилагаемое.

- Приложение № 2 исключить.

3. Настоящее решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.

Приложение

к решению ГКРЧ

от ЧЧ ММ 2016 г.

№ ХХ-ХХ-ХХ

Приложение к решению ГКРЧ

от 15 июля 2010 г.

№ 10-07-01

## Условия использования любительскими РЭС
выделенных полос радиочастот

- При использовании радиочастот следует руководствоваться частотным планом Международного союза радиолюбителей для района 1 в части, не противоречащей решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» с изменениями и дополнениями.

- При использовании полос радиочастот, выделенных любительской службе на вторичной основе, радиооператор не должен создавать помех работе станций, использующих одну и ту же с ними или соседнюю частоту на первичной основе, а при наличии соответствующего требования со стороны операторов таких станций должны прекратить передачу на данной частоте.

Характеристики систем любительской службы

Таблица 1. Характеристики любительских систем передачи кодом Морзе

| Полосы радиочастот | 135,7-137,8; 1810-2000; 3500-3800; 5351,5-5366,5; 7000-7200 кГц | 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50,08-50,28 МГц | 144-146; 430-440 МГц | 1,26-1,3; 5,65-5,85; 10,0-10,5; 24,0-24,25; 47,0-47,2; 76,0-78,0; 122,25-123,0; 134,0-141,0; 241,0-250,0 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 150HA1A; 150HJ2A; 1H00A1B; 1H00J2B; 60H0J2B | 150HA1A; 150HJ2A; 1H00A1B; 1H00J2B; 60H0J2B; | 150HA1A; 150HJ2A; 1H00A1B; 1H00J2B; 60H0J2B; 6K00A2A | 150HA1A; 150HJ2A; 1H00A1B; 1H00J2B; 60H0J2B |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 |
| Средняя мощность побочных излучений, не более | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) |

Таблица 2. Характеристики любительских систем PSK31, NBDP и слабых сигналов

| Полосы радиочастот | 135,7-137,8; 1838-2000; 3570-3800; 5351,5-5366; 7040-7200 кГц | 10,13-10,15; 14,07-14,35; 18,095-18,168; 21,07-21,45; 24,915-24,99; 28,07-29,7; 50,08-50,28; 144,11-146; 430-440 МГц | 1,26-1,3; 5,65-5,85; 10,0-10,5; 24,0-24,25; 47-47,2; 76-78; 122,25-123; 134-141; 241-250 ГГц |
| --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 250HF1D; 1H00A1D; 1H00F1D | 250HF1D; 1H00A1D; 1H00F1D | 250HF1D; 1H00A1D; 1H00F1D |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 |
| Средняя мощность побочных излучений, не более | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) |

Таблица 3. Характеристики любительских аналоговых голосовых систем

| Полосы радиочастот | 1840-2000; 3600-3800; 7050-7200 кГц | 14101-14350; 18111-18168; 21151-21450; 24931-24990; 28225-29700 кГц | 50,08-50,28; 144,15-144,399; 144,491-146; 430-432; 432,1-432,4; 432,5-434; 434,1-440 МГц | 1260,0-1296,0; 1296,150-1296,8; 1296,994-1300,0 5650,0-250000,0 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 2K70J3E | 2K70J3E 11K0F3E 16K0F3E | 2K70J3E 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E | 2K70J3E 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 |
| Средняя мощность побочных излучений, не более | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) |

Таблица 4. Характеристики любительских систем передачи данных, цифрового голоса и мультимедиа

D2D,  D1E, D1W, D2W   2H00J2D- слабые сигналы, 1K50J2D, 2K00J2D, 2K40J2D свыше 5 гиг EME,

| Полосы радиочастот | 1840-2000; 3600-3800; 7050-7200 кГц | 14101-14350; 18111-18168; 21110-21120; 21151-21450; 24931-24990; 28225-29700 кГц | 50,08-50,28; 144,15-144,399; 144,5-146,0 МГц | 430,0-432,0; 432,1-432,4; 432,5-440,0 МГц | 1,26-1,296; 1,29615-1,2968; 1,296994-1,3 ГГц | 5,65-5,85; 10,0-10,5; 24,0-24,25; 47,0-47,2; 76,0-78,0; 122,25-123,0; 134,0-141,0; 241,0-250,0 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 2K70J2E | 2K70J2E | 2K70J2E 5K76G1E 8K10F1E | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 2M00G7W | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 2M50G7W | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 10M50G7W |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 | 300х10-6 |
| Средняя мощность побочных излучений, не более | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) |

Таблица 5. Характеристики любительских систем с отражением от луны (EME) или следов метеоров (MS)

| Диапазон радиочастот | 144,025-144,165; 144,180-144,399; 432-432,4; 434-434,025 МГц | 1296,000-1296,150; 2320 - 2320,15 МГц | 5760-5762; 10368-10370 МГц | 24048-24050; 47000-47002; 47088-47090 МГц | 77500-77501; 122250-122251; 134000-134001; 148000-248001 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B 1K50J2D | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B 2K00J2D | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B 2K40J2D |
| Мощность передатчика Вт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Таблица 6. Пиковая мощность передатчика (Вт) для станций любительской службы и наземных станций любительской спутниковой службы, не более

| Полосы радиочастот (1) | 135,7-137,8 кГц | 1,838-2 МГц | 3,5-29,7 МГц | 50,08-50,28 МГц | 144-146 МГц | 0,43-250 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 категория | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3 категория и СЕРТ NOVICE | 1(2) | 10(3,4) | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2 категория и СЕРТ | 1(2) | 10(3,4) | 100 | 50 | 100(4) | 10*** |
| 1 категория | 1(2) | 10(3,4) | 1000 | 50 | 100(4) | 10*** |
| любительский ретранслятор и радиомаяк (за исключением ретранслятора и радиомаяка космический службы) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| передатчик для спортивной радиопеленгации и радиомногоборья | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |

1. Для станций любительской службы - в соответствии с п. 3 Решения, для наземных станций любительской спутниковой службы — в соответствии с п. 4 Решения.

2. Эффективная изотропно - излучаемая мощность

3. Средняя мощность

- 4. Максимально допустимая пиковая мощность радиостанций 1 и 2 категорий, участвующих в официальных спортивных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ, в период проведения соревнований в полосе радиочастот 1810-1950 кГц — 500 Вт, в полосах радиочастот 144,000-146,000 МГц; 432,000-432,400 МГц; 433,600-434,000 МГц и 1296,000-1296,800 МГц — 100 Вт.

Характеристики систем любительской спутниковой службы

Таблица 7. Любительские системы спутниковой службы, направление Земля-космос

| Диапазон радиочастот(1) | 7000 - 7100, 14000 - 14250, 18068 - 18168, 21000 – 21450, 24890 – 24990, 28000 - 29700 кГц | 144 - 146 МГц 435 - 438 МГц | 1.24-3.5 GHz 2400 - 2450 МГц | 5.65-10.5 GHz 10,45 - 10,5 ГГц | 24-47.2 GHz 24 - 24,05, 47 - 47,2 ГГц, | 76-250 GHz 76 - 77,5, 77,5 - 78, 134 - 141, 241 - 250 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения для морзе и узкополосных | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A |
| Полоса сигнала и класс излучения аналоговых голосовых систем, систем передачи данных, цифрового голоса и изображений | 2K70J3E 2K70J2E 8K00F3E | 2K70J3E 2K70J2E 5K76G1E 8K10F1E 16K0F3E | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 2M50G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M0G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M0G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M0G7W |

Таблица 8. Любительские системы спутниковой службы, направление космос-Земля

| Диапазон радиочастот(1) | 7000 - 7100, 14000 - 14250, 18068 - 18168, 21000 – 21450, 24890 – 24990, 28000 - 29700 кГц | 144 - 146 МГц 435 - 438 МГц | 1.24-3.5 GHz 2400 - 2450 МГц | 5.65-250 GHz 5830 - 5850 МГц 24 - 24,05, 47 - 47,2, 76 - 77,5, 77,5 - 78, 134 - 141, 241 - 250 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения для морзе и узкополосных | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A |
| Полоса сигнала и класс излучения аналоговых голосовых систем, систем передачи данных, цифрового голоса и изображений | 2K70J3E 2K70J2E 8K00F3E(3) | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 2M50G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M0G7W |
| Мощность передатчика дБВт | -10 to 10 | -20 to 17(5) | -20 to 10 | -10 to 10 |
| Усиление передающей антенны макс (dBi) | 0 to 3 | 0 to 6 | 0 to 10 | 0 to 23 |

(1) –Полосы радиочастот 7000 - 7100 кГц, 14000 - 14250 кГц, 21000 - 21450 кГц; 28000 - 29700 кГц, 144 - 146 МГц, 24 - 24,05 ГГц, 47 - 47,2 ГГц, 77,5 - 78 ГГц, 134 - 136 ГГц, 248 - 250 ГГц , 18068 - 18168 кГц, 24890 - 24990 кГц, 435 - 438 МГц, 2400 - 2450 МГц, 5830 - 5850 МГц (космос-Земля), 10,45 - 10,5 ГГц, 76 - 77,5 ГГц, 136 - 141 ГГц, 241 - 248 ГГц.

Плотность потока мощности излучения космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБ (Вт/кв. м)