ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ (ГКРЧ)

РЕШЕНИЕ

|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

г. Москва

О внесении изменения в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 
«О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб»

Заслушав сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о внесении изменений в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб», учитывая изменения в условия использования полос радиочастот, распределенных Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи любительской и любительской спутниковым службам,

Государственная комиссия по радиочастотам РЕШИЛА:

- Внести изменение в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» следующие изменения:

1.1 В пункт 3 добавить полосы радиочастот 5351,5-5366,5 кГц; 50,08-50,28 МГц на вторичной основе.

1.2 Абзац 2 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: соответствие технических характеристик РЭС любительской и любительской спутниковой служб характеристикам, указанным в приложении.

1.3 Абзац 3 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: «применение РЭС любительской службы и любительской спутниковой службы осуществляется без оформления разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, за исключением любительских ретрансляторов,  любительских радиомаяков, центральной земной станции любительской спутниковой службы и РЭС любительской службы в полосах радиочастот 5351,5-5366,5 кГц и 50,08-50,28 МГц, применение которых осуществляется на основании разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов;».

1.4 Абзац 6 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: наличие у владельца (пользователя) РЭС, в том числе и установленного на космическом аппарате (микро-, наноспутнике и т.п.) Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания РЭС любительской службы либо радиолюбительской лицензии соответствующей рекомендации Комитета по электронным средствам связи Европейской конференции администраций почт и электросвязи (далее - СЕРТ) T/R 61-01 и ECC/REC/(05)06;

1.5 Абзац 7 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: использование любительских ретрансляторов должно осуществляться в полосах радиочастот (радиочастоты передачи, в том числе для одночастотных любительских ретрансляторов, радиочастота приёма которых совпадает с радиочастотой передачи) 29615-29700 кГц, 145,6-145,7875 МГц, 434,625-434,975 МГц, 431,050-431,250 МГц, 1297-1297,475 МГц, и (радиочастоты приёма) 29515-29595 кГц (разнос радиочастот приема и передачи 100 кГц при передаче в полосе 29615-29700 кГц), 145-145,1875 МГц (разнос радиочастот приёма и передачи 600 кГц при передаче в полосе 145,6-145,7875 МГц), 433,025-433,375 МГц (разнос радиочастот приёма и передачи 1600 кГц при передаче в полосе 434,625-434,975 МГц), 438,650-438,850 МГц (разнос радиочастот приёма и передачи 7600 кГц при передаче в полосе 431,050- 431,250 МГц), 1291-1291,475 МГц (разнос радиочастот приёма и передачи 6000 кГц при передаче в полосе 1297-1297,475 МГц);

1.6 Абзац 10 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: использование РЭС для спортивного радиомногоборья должно осуществляться в полосах радиочастот 1830-1930 кГц, 3510-3650 кГц; 144-146 МГц; 430-440 МГц.

1.7 В пункт 5 добавить следующие абзацы:

использование любительских спутниковых ретрансляторов и любительских спутниковых радиомаяков, в том числе и установленных на малоразмерных космических аппаратах (микро-, наноспутниках и пр.) (включая каналы передачи телеметрии и данных), а также центральной земной станции должно осуществляться в полосах радиочастот 21,12-21,425 МГц (Земля-космос); 29,3-29,52 МГц; 145,8-146,0 МГц, 435,0-438,0 МГц; 1,26-1,27 ГГц (Земля-космос); 5,65-5,67 ГГц (Земля-космос); 5,83-5,85 ГГц (космос-Земля); 10,45-10,5 ГГц; 24,048-24,05 ГГц; 47,0-47,2 ГГц; 76,0-78,0 ГГц; 134,0-141,0 ГГц; 241,0-250,0 ГГц при наличии разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для центральной земной станции в случае, если планируемый срок действия РЭС на космическом аппарате превышает 3 месяца;

номиналы радиочастот 145,2 (Земля-космос), 145,8 (космос-Земля) допускается использовать для РЭС обитаемых космических станций, номинал радиочастоты 145,8 (космос-Земля) допускается использовать для передачи данных, включая изображения, с обитаемых космических станций;

соответствие частотному плану Международного союза радиолюбителей для района 1, в том числе соответствие радиочастот для РЭС любительской спутниковой службы частотному плану Международного союза радиолюбителей для района 1;

выполнения Требований по использованию радиочастотного спектра, установленных Минкомсвязью России.

1.8 Пункт 6 решения исключить.

- Приложения № 1 и № 2 заменить на прилагаемое.

Настоящее решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.

Приложение

к решению ГКРЧ

от ЧЧ ММ 2016 г.

№ ХХ-ХХ-ХХ

Приложение к решению ГКРЧ

от 15 июля 2010 г.

№ 10-07-01

Технические характеристики РЭС 
любительской и любительской спутниковой служб

Таблица 1. Характеристики РЭС любительских систем использующих код Морзе

| Полосы радиочастот | 135,7-137,8; 1810-2000; 3500-3800; 5351,5-5366,5; 7000-7200 кГц | 10,1-10,15; 14-14,35; 18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50,08-50,28 МГц | 144-146; 430-440 МГц | 1,26-1,3; 5,65-5,85; 10,0-10,5; 24,0-24,25; 47,0-47,2; 76,0-78,0; 122,25-123,0; 134,0-141,0; 241,0-250,0 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 150HA1A; 150HJ2A; 1H00A1B; 1H00J2B; 60H0J2B | 150HA1A; 150HJ2A; 1H00A1B; 1H00J2B; 60H0J2B; | 150HA1A; 150HJ2A; 1H00A1B; 1H00J2B; 60H0J2B; 3К00A2A(1), 6K00F2A(1) | 150HA1A; 150HJ2A; 1H00A1B; 1H00J2B; 60H0J2B |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 |
| Средняя мощность побочных излучений, не более | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) |

- (1) Только для передатчиков спортивной радиопеленгации и радиомногоборья, такие передатчики также могут использовать класс излучения 150HA1A.

Таблица 2. Характеристики РЭС любительских систем использующих PSK, NBDP и слабые сигналы

| Полосы радиочастот | 135,7-137,8; 1838-2000; 3570-3800; 5351,5-5366; 7040-7200 кГц | 10,13-10,15; 14,07-14,35; 18,095-18,168; 21,07-21,45; 24,915-24,99; 28,07-29,7; 50,08-50,28; 144,11-146; 430-440 МГц | 1,26-1,3; 5,65-5,85; 10,0-10,5; 24,0-24,25; 47-47,2; 76-78; 122,25-123; 134-141; 241-250 ГГц |
| --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 250HF1D; 1H00A1D; 1H00F1D; 250HJ2D; 2H00J2D | 250HF1D; 1H00A1D; 1H00F1D; 250HJ2D; 2H00J2D | 250HF1D; 1H00A1D; 1H00F1D; 250HJ2D; 2H00J2D |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 |
| Средняя мощность побочных излучений, не более | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) |

Таблица 3. Характеристики РЭС любительских аналоговых голосовых систем

| Полосы радиочастот | 1840-2000; 3600-3800; 7050-7200 кГц | 14101-14350; 18111-18168; 21151-21450; 24931-24990; 28225-29700 кГц | 50,08-50,28; 144,15-144,399; 144,491-146; 430-432; 432,1-432,4; 432,5-434; 434,1-440 МГц | 1260,0-1296,0; 1296,150-1296,8; 1296,994-1300,0 МГц; 5,65-5,85; 10,0-10,5; 24,0-24,25; 47,0-47,2; 76,0-78,0; 122,25-123,0; 134,0-141,0; 241,0-250,0 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 2K70J3E | 2K70J3E 11K0F3E(1) 16K0F3E(1) | 2K70J3E 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E | 2K70J3E 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 |
| Средняя мощность побочных излучений, не более | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) |

(1)Только на радиочастотах выше 28000 кГц

Таблица 4. Характеристики РЭС любительских систем передачи данных, цифрового голоса и мультимедиа

| Полосы радиочастот | 1840-2000; 3600-3800; 7050-7200 кГц | 14101-14350; 18111-18168; 21110-21120; 21151-21450; 24931-24990; 28225-29700 кГц | 50,08-50,28; 144,15-144,399; 144,5-146,0 МГц | 430,0-432,0; 432,1-432,4; 432,5-440,0 МГц | 1,26-1,296; 1,29615-1,2968; 1,296994-1,3 ГГц | 5,65-5,85; 10,0-10,5; 24,0-24,25; 47,0-47,2; 76,0-78,0; 122,25-123,0; 134,0-141,0; 241,0-250,0 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 2K40J2D 2K70J2E | 2K40J2D 2K70J2E | 2K40J2D 2K70J2E 5K76G1E 7K60F1D 8K10F1E 11K0F1D | 2K70G1D 6K00F7D 7K60D1W 7K60F1D 11K0F1D 16K0D1D 16K0D2D 150KF1W 2M00G7W | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 2M50G7W | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 10M50G7W |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 | 300х10-6 |
| Средняя мощность побочных излучений, не более | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) | 43+10log(P) |

Таблица 5. Характеристики РЭС любительских систем использующих отражение от луны (EME) или следов метеоров (MS)

| Диапазон радиочастот | 144,025-144,165; 144,180-144,399; 432-432,4; 434-434,025 МГц | 1296-1296,15; 2320-2320,15 МГц | 5760-5762; 10368-10370 МГц | 24048-24050; 47000-47002; 47088-47090 МГц | 77500-77501; 122250-122251; 134000-134001; 148000-248001 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B 2K70J3E | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B 2K70J3E | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B 1K50J2D 2K70J3E | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B 2K00J2D 2K70J3E | 50H0A1A 50H0J2A 1K80F1B 2K40J2D 2K70J3E |
| Мощность передатчика дБВт | 31,7 | 31,7 | 20 | 20 | 20 |

Таблица 6. Пиковая мощность передатчика (Вт) для станций любительской службы и наземных станций любительской спутниковой службы, не более

| Диапазоны радиочастот (1) | 135,7-137,8 кГц | 1,838-2 МГц | 3,5-29,7 МГц | 50,08-50,28 МГц | 144-146 МГц | 0,43-250 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 категория | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3 категория и СЕРТ NOVICE | 1(2) | 10(3,4) | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2 категория и СЕРТ | 1(2) | 10(3,4) | 100 | 50 | 100(4) | 10(4) |
| 1 категория | 1(2) | 10(3,4) | 1000 | 50 | 100(4) | 10(4) |
| любительский ретранслятор и радиомаяк (за исключением ретранслятора и радиомаяка спутниковой службы) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| передатчик для спортивной радиопеленгации и радиомногоборья | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |

(1) Полосы радиочастот для станций любительской службы - в соответствии с п. 3 Решения, для наземных станций любительской спутниковой службы в соответствии с п. 4 Решения, для любительских ретрансляторов и любительских радиомаяков в соответствии с п. 5 Решения.

(2) Эффективная изотропно - излучаемая мощность.

(3) Средняя мощность.

(4) Максимально допустимая пиковая мощность радиостанций 1 и 2 категорий, участвующих в официальных спортивных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ, в период проведения соревнований в полосе радиочастот 1810-1950 кГц — 500 Вт, в полосах радиочастот 144,000-146,000 МГц; 432,000-432,400 МГц; 433,600-434,000 МГц и 1296,000-1296,800 МГц — 100 Вт.

Таблица 7. Любительские системы спутниковой службы, направление Земля-космос

| Диапазоны радиочастот(1) | 7-29,7 МГц | 144-438,0 МГц | 1260-2450 МГц | 5650-10,5 ГГц | 24-47,2 ГГц | 76-250 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения для морзе и узкополосных | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A |
| Полоса сигнала и класс излучения аналоговых голосовых систем, систем передачи данных, цифрового голоса и мультимедиа | 2K70J3E 2K70J2E 8K00F3E(2) | 2K70J3E 2K70J2E 5K76G1E 8K10F1E 16K0F3E | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 2M50G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M0G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M0G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M0G7W |

(1) –Полосы радиочастот в соответствии с п. 4 Решения

(2) –Только на радиочастотах выше 28 МГц

Таблица 8. Любительские РЭС спутниковой службы, направление космос-Земля

| Диапазоны радиочастот(1) | 7-29,7 МГц | 144-438 МГц | 2400-2450 МГц | 5830-10,5 МГц | 24-47,2 ГГц | 76-250 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса сигнала и класс излучения для Морзе и узкополосных | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A |
| Полоса сигнала и класс излучения аналоговых голосовых систем, систем передачи данных, цифрового голоса и мультимедиа | 2K70J3E 2K70J2E 8K00F3E(2) | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 2M50G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M50G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M0G7W | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D 350KF1D 10M0G7W |
| Мощность передатчика для РЭС низкоорбитальных космических аппаратов макс (дБВт) | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мощность передатчика для РЭС высокоорбитальных и геостационарных космических аппаратов макс (дБВт) | 10 | 20 | 20 | 20 | 17 | 10 |
| Плотность потока мощности излучения у поверхности Земли не более | 110 дБ (Вт/м2) | 110 дБ (Вт/м2) | 110 дБ (Вт/м2) | 110 дБ (Вт/м2) | 110 дБ (Вт/м2) | 110 дБ (Вт/м2) |

(1) –Полосы радиочастот в соответствии с п. 4 Решения

(2)-  Только на радиочастотах выше 28 МГц