ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ (ГКРЧ)

РЕШЕНИЕ

|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

г.  Москва

О внесении изменения в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 
«О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб»

Заслушав сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о внесении изменений в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб», учитывая распределение Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи полосы радиочастот 50,080−50,280 МГц в Российской Федерации любительской службе на вторичной основе,

Государственная комиссия по радиочастотам РЕШИЛА:

- Внести в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» изменения:

  - в пункт 2 добавить  полосу радиочастот 50,08-50,28 МГц;

  - в пункте 5 во втором абзаце слово «применяемых» заменить словом «ввозимых»;

  - в пункте 5 во втором абзаце после слов «в приложении» добавить «№1»;

  - в пункт 5 добавить абзац следующего содержания: «соответствие характеристик используемых (применяемых) РЭС характеристикам, указанным в приложении № 2;»;

  - в пункт 5 добавить абзац следующего содержания: «получение в установленном в Российской Федерации порядке разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для применения радиооператорами 1 и 2 категорий в полосе радиочастот 50,08-50,28 МГц РЭС любительской службы с шириной полосы радиочастот излучаемого сигнала не более 2700 Гц и пиковой мощностью передатчика не более 200 Вт и использующих код Морзе, узкополосные цифровые виды модуляции, речевые сообщения в аналоговом виде, аудиовизуальные, речевые сообщения и данные в цифровом виде;»;

  - в пункт 5 добавить абзац следующего содержания: «применение РЭС исключительно из личного интереса для целей самообучения, переговорной связи и технических исследований и без извлечения материальной выгоды;»;

  - к решению ГКРЧ добавить новое приложение - Приложение № 1;

  - в приложении к решению ГКРЧ в таблице № 4 исключить класс излучения 10M5G7W;

  - в приложении к решению ГКРЧ заменить слово «Приложение» на слова «Приложение №2».

  - пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: передача изображений (SSTV, класс излучения 2K70J2F) допускается в полосах радиочастот, используемых для передачи речевых сообщений в аналоговом виде, за исключением полос радиочастот 1840-2000, 18111-18168, 24931-24990 кГц;

- При пересмотре Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации внести примечание следующего содержания: «84. Полоса радиочастот 50,080−50,280 МГц распределена любительской службе на вторичной основе.»

- Настоящее решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.

Приложение

к решению ГКРЧ

от ЧЧ ММ 2019 г.

№ ХХ-ХХ-ХХ

Приложение № 1 к решению ГКРЧ

от 15 июля 2010 г.

№ 10-07-01

## Требования к техническим характеристикам разрабатываемых, производимых, модернизируемых и ввозимых  радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб

1. Радиоэлектронное средство любительской и любительской спутниковой служб должно обеспечивать применение не менее, чем на одном номинале радиочастоты и не менее, чем одним классом излучения из указанных в приложения № 2.

2. Средняя мощность передатчика (усилителя) радиоэлектронного средства любительской и любительской спутниковой служб не должна превышать 1500 Вт в полосах радиочастот ниже 5760 МГц и 100 Вт в полосах радиочастот выше 5760 МГц. Радиоэлектронное средство любительской и любительской спутниковой служб должно позволять устанавливать мощность, указанную в таблицах приложения № 2 для соответствующих условий применения.

3. Допустимое отклонение частоты и средняя мощность побочных излучений радиоэлектронного средства любительской и любительской спутниковой служб (класс излучения 150HA1A) не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

| Номиналы радиочастот (при наличии) | 136 кГц | 1900 кГц, 3600 кГц, 7100 кГц, 10100 кГц, 14200 кГц, 18100 кГц, 21200 кГц, 24900 кГц, 29000 кГц, | 145,0 МГц, 435,0 МГц | 1,28 ГГц, 5,75 ГГц; 10,2 ГГц; 24,1 ГГц; 47,1 ГГц; 77,0 ГГц; 122,3 ГГц; 135,0 ГГц; 242,0 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 |
| Средняя мощность побочных излучений (величина ослабления), не более | 43+10log(P) или 50 дБ | 43+10log(P) или 50 дБ | 43+10log(P) | 43+10log(P) |

4. Ширина полосы радиочастот излучаемого радиосигнала должна соответствовать  классу излучения одному из классов указанных в приложения № 2. Значения для уровня измерения должны выбираться из таблицы 2 в соответствии с модуляцией сигнала. Опорный уровень 0 дБ относится к пиковому уровню сигнала.

Таблица 2.

| Класс излучения | Уровень измерения ширины занимаемой полосы радиочастот, дБ |
| --- | --- |
| A1A; A1B | –30 |
| A2A; A2B | –32 |
| A3E | –35 |
| F1B; F3C | –25 |
| F3E G3E J2B J3E | –26 |
| F7B | –28 |

5. Ширина полосы радиочастот излучаемого сигнала радиоэлектронным средством любительской и любительской спутниковой служб не должна превышать 2500 кГц»;