ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ (ГКРЧ)

РЕШЕНИЕ

|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

г.  Москва

О внесении изменения в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 
«О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб»

Заслушав сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о внесении изменений в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб», учитывая изменения в условия использования полос радиочастот, распределенных Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи любительской и любительской спутниковым службам,

Государственная комиссия по радиочастотам РЕШИЛА:

- Внести в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» изменения:

  - в пункт 2 добавить  полосу радиочастот 50,08-50,35 МГц.

  - в пункте 5 во втором абзаце слово «применяемых» заменить словом «ввозимых»

  - в пункте 5 во втором абзаце после слов «в приложении» добавить «№1»;

  - в пункт 5 добавить абзац следующего содержания: «соответствие характеристик используемых (применяемых) РЭС характеристикам, указанным в приложении № 2;

  - в пункт 5 добавить абзац следующего содержания: «получение в установленном в Российской Федерации порядке разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для применения радиооператорами 1, 2 категорий и CEPT РЭС с классами излучения, имеющих полосу радиочастот излучаемого сигнала не более 2700 Гц из числа перечисленных в таблицах 1-5 приложения № 1 и пиковой мощностью передатчика не более 100 Вт в полосе радиочастот 50,08-50,35 МГц»;

  - к решению ГКРЧ добавить новое приложение - Приложение № 1;

  - в приложении к решению ГКРЧ заменить слово «Приложение» на слова «Приложение № 2».

- Настоящее решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.

Приложение

к решению ГКРЧ

от ЧЧ ММ 2019 г.

№ ХХ-ХХ-ХХ

Приложение № 1 к решению ГКРЧ

от 15 июля 2010 г.

№ 10-07-01

## Требования к техническим характеристикам и условиям использования разрабатываемых, производимых, модернизируемых и ввозимых  радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб

1. Радиоэлектронное средство любительской и любительской спутниковой служб должно обеспечивать применение не менее, чем на одном номинале радиочастоты, и не менее, чем одним классом излучения из указанных в приложении № 2.

2. Радиоэлектронное средство любительской и любительской спутниковой служб должно позволять устанавливать одно из значений мощности в диапазоне от 0,01 Вт до указанной в приложении № 2.

3. Допустимое отклонение частоты, ослабление побочных колебаний относительно уровня мощности на выходе радиопередатчика и максимально допустимая мощность в области побочных излучений радиоэлектронного средства любительской службы и земных станций любительской спутниковой службы не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

| Номиналы радиочастот (при наличии) | 136 кГц | 1900 кГц, 3600 кГц, 7100 кГц, 10100 кГц, 14200 кГц, 18100 кГц, 21200 кГц, 24900 кГц, 29000 кГц | 50,2 МГц 145,0 МГц; 435,0 МГц | 1,28 ГГц; 5,75 ГГц; 10,2 ГГц; 24,1 ГГц; 47,1 ГГц; 77,0 ГГц; 122,3 ГГц; 135,0 ГГц; 242,0 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое отклонение частоты | 100х10-6 | 20х10-6 | 20х10-6 | 300х10-6 |
| Ослабление побочных колебаний относительно уровня мощности на выходе радиопередатчика, дБ, не менее(1) | 43 + Рпик, где Pпик – пиковая мощность, дБВт, или 50 | 43 + Р, где Р –мощность, дБВт, или 70 |
| Максимально допустимая мощность в области побочных излучений , Вт | –13 при Pпик ≤ 5 Вт; Рпик – 20 при Pпик > 5 Вт, где Pпик – пиковая мощность, дБВт | –13 при Р ≤ 5 Вт, где Р –мощность, дБВт, |

1  Применяется одно из указанных ниже требований в зависимости от того, какой уровень побочных излучений соответствует менее жестким требованиям. Обязательными являются менее жесткие требования.

4. Ширина полосы частот, соответствующая уровню минус 30 дБ не должна превышать значений, приведённых в таблице 2.

Таблица 2.

| Класс излучения (при наличии) | Международное кодовое обозначение класса излучения | Дополнительная характеристика | Ширина полосы частот, соответствующая уровню минус 30 дБ , не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 150HA1A | CW |  | 150 Гц |
| 2K70J3E | SSB | При пиковой мощности РЭС 200 Вт и менее | 4,86 кГц |
| 2K70J3E | SSB | При пиковой мощности РЭС более 200 Вт | 3,24 кГц |
| 6K00F3E | FM (NBFM) |  | 15 кГц |

Примечания к таблице 2:

1. Контроль проводить на номиналах радиочастот, указанных в строке 1 таблицы 1 (при наличии).

2. За опорный уровень 0 дБ выбирать пиковый уровень сигнала.